Брянск, ул. Кремлёвская - 14

ЗАКАЗЧИК: ООО «СЗ «Строй-Надежда»

Проект межевания территории в кадастровом квартале

32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от

комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов,

расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района,

Брянской области до проспекта Московского г. Брянска в районе

участка 32:28:0041604:952

Раздел 2

Проект межевания территории. Текстовая часть

25/23–00–ПМТ Р2

ООО «ССМ – Проект»

ЗАКАЗЧИК: ООО «СЗ «Строй-Надежда»

Проект межевания территории в кадастровом квартале

32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от

комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов,

расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района,

Брянской области до проспекта Московского г. Брянска в районе

участка 32:28:0041604:952

Раздел 2

Проект межевания территории. Текстовая часть

25/23–00–ПМТ Р2

Директор                                                                              В. И. Иваньков

Главный инженер проекта                                                 А.В.Могилевцев

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-ненных | Заме-ненных | Аннули-рованных | Новых | Всего листов (страниц) в документе | Номер док. | Фамилия | Подпись | Дата |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав проекта межевания территории |  |
| 2 | Сведения о наличии свидетельств |  |
| 3 | Общая часть |  |
| 4 | Материалы проекта межевания территории |  |

1. СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Номер заказа | Наименование |
| --- | --- |
| 25/23-00- ПМТ | Основная часть проекта межевания территории |
|  | Раздел 1 | Проект межевания территории. Графическая часть |
|  | Лист 1 | Чертеж межевания границ формируемых участков |
|  | Лист 2 | Разбивочный чертеж формируемых земельных участков |
|  | Раздел 2 | Проект межевания территории. Текстовая часть |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
|  | Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть |
|  | Лист 1 | Формируемые земельные участки в границах субъекта РФ |
|  | Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка |

2. Сведения о наличии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в ООО «ССМ - Проект».

Проектная организация ООО «ССМ – Проект» осуществляет свою деятельность на основании регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций, что подтверждает выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах №3232037574-20230906-1206 от 06.09.2023г.

3. Проект межевания территории

Основанием для разработки проекта межевания является Постановление Администрации Брянского района от 16.08.2023г №815 "О разработке проекта планировки и проекта межевания территории".

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, в границах, определенных правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах, установленных схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны. В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей  11.9 Земельного Кодекса РФ:

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.

5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.

Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.

Проектом межевания формируются земельные участки для проектирования улично - дорожной сети из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности

В проекте представлено обоснование границ новых формируемых земельных участков для проектирования улично - дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень до пр. Московского. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы  М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.

Основанием для выполнения проекта межевания являются:

- Постановление Администрации Брянского района от 16.08.2023г №815 "О разработке проекта планировки и проекта межевания территории".

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района, Брянской области до проспекта Московского г. Брянска, в районе земельного участка с кадастровым номером 32:28:00411604:952, утвержденное начальником отдела архитектуры И.А. Ермаковым.

Федеральные нормативные документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001  № 136 - ФЗ;

- Федеральный закон от06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 "Об утверждении Положения о составе и содержанию документации по планировке территории, предусматривающей одного или нескольких линейных объектов";

- СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

- СП 467.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов";

- СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства".

Региональные нормативные документы

- Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З "О градостроительной деятельности в Брянской области";

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением Правительства Брянской области от 04.12.2012 №1121;

- Схема территориального планирования Брянской области, утвержденная постановлением Администрации Брянской области от 14.06.2011 №528;

- Схема территориального планирования Брянского района, утвержденная решением Брянского районного Совета народных депутатов от 27.10.2010 №4-10-3;

- Генеральный план Свенского сельского поселения, утвержденный решением Брянского районного Совета народных депутатов от 31.10.2012 г. №4-29-12;

- Правила землепользования и застройки Свенского сельского поселения, утвержденные решением Брянского районного Совета народных депутатов от 25.06.2014 №5-10-3.

4. Перечень образуемых земельных участков

Территория, применительно к которой подготовлена документация по межеванию территории расположена в границах Брянской области, Брянского муниципального района, Свенского сельского поселения, в границах кадастрового квартала 32:02:0210124.

Для размещения улично - дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района до проспекта Московского г. Брянска вновь сформированы из земель муниципальной собственности земельные участки ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4.

- Согласно действующим на данный момент Правилам землепользования и застройки Свенского сельского поселения, утвержденные решением Брянского районного Совета народных депутатов от 25.06.2014 №5-10-3  территория участка проекта межевания расположена в зоне транспортной инфраструктуры Т-1 (зона объектов автотранспорта) и на землях лесного фонда (градостроительный регламент не установлен).

Вблизи участка межевания находится охранная зона газопровода высокого давления с реестровым номером 32:00-6.392, охранная зона Ф.624 ПС «Южная»-РП13 с реестровым номером 32:00-6.128, а так же санитарно-защитная зона ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» с реестровым номером 32:00-6.494.

Предусмотрено изъятие участка S=1442 м2 из участка с кадастровым номером 32:02:0210124:49 (земли лесного фонда), а так же участка S=1977 м2 из участка с кадастровым номером 32:02:0210124:65 (земли промышленности).

Таблица №1

| № участка | Кадастровый номер | Территориальная зона/ Кодовое обозначение | Вид разрешенного использования | Цель формирования | Площадь участка (м2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| :ЗУ1 | Вновь формируемый из земель муниципальной собственности | Т-1/ 12.0 | Земельный участок (территория) общего пользования | Проектирования и строительство улично - дорожной сети | 17394,29 | * |
| :ЗУ2 | Вновь формируемый из земель муниципальной собственности | Земли лесного фонда/ 12.0 | Земельный участок (территория) общего пользования | Проектирования и строительство улично - дорожной сети | 1442,15 |  |
| :ЗУ3 | Вновь формируемый из земель муниципальной собственности | Т-1/ 12.0 | Земельный участок (территория) общего пользования | Проектирования и строительство улично - дорожной сети | 1977,45 |  |
| :ЗУ4 | Вновь формируемый из земель муниципальной собственности | Т-1/ 12.0 | Земельный участок (территория) общего пользования | Проектирования и строительство улично - дорожной сети | 2648,26 |  |

5. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Участок :ЗУ1 (формируемый) - Syч.= 17394,29 м2

Таблица № 2

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y | Длина | На точку |
| 1 | 486644.46 | 2181271.26 |  | 2 |
|  |  |  | 10.50 |  |
| 2 | 486634.02 | 2181270.25 |  | 3 |
|  |  |  | 5.09 |  |
| 3 | 486628.97 | 2181269.64 |  | 4 |
|  |  |  | 6.30 |  |
| 4 | 486622.71 | 2181268.95 |  | 5 |
|  |  |  | 1.91 |  |
| 5 | 486622.96 | 2181267.06 |  | 6 |
|  |  |  | 6.32 |  |
| 6 | 486616.69 | 2181266.28 |  | 7 |
|  |  |  | 11.72 |  |
| 7 | 486605.06 | 2181264.83 |  | 8 |
|  |  |  | 0.50 |  |
| 8 | 486605.12 | 2181264.33 |  | 9 |
|  |  |  | 68.97 |  |
| 9 | 486536.90 | 2181254.19 |  | 10 |
|  |  |  | 1.52 |  |
| 10 | 486536.71 | 2181255.70 |  | 11 |
|  |  |  | 4.07 |  |
| 11 | 486532.69 | 2181255.09 |  | 12 |
|  |  |  | 1.65 |  |
| 12 | 486532.90 | 2181253.45 |  | 13 |
|  |  |  | 3.93 |  |
| 13 | 486529.02 | 2181252.85 |  | 14 |
|  |  |  | 2.39 |  |
| 14 | 486528.72 | 2181255.22 |  | 15 |
|  |  |  | 6.03 |  |
| 15 | 486522.76 | 2181254.30 |  | 16 |
|  |  |  | 2.40 |  |
| 16 | 486523.03 | 2181251.92 |  | 17 |
|  |  |  | 21.49 |  |
| 17 | 486501.79 | 2181248.63 |  | 18 |
|  |  |  | 14.16 |  |
| 18 | 486503.94 | 2181234.63 |  | 19 |
| 19 | 486499.47 | 2181229.39 | 6.89 | 20 |
| 20 | 486476.49 | 2181225.75 |  | 21 |
|  |  |  | 19.09 |  |
| 21 | 486473.66 | 2181244.63 |  | 22 |
|  |  |  | 26.82 |  |
| 22 | 486447.14 | 2181240.62 |  | 23 |
|  |  |  | 0.78 |  |
| 23 | 486446.48 | 2181240.21 |  | 24 |
|  |  |  | 39.61 |  |
| 24 | 486407.30 | 2181234.40 |  | 25 |
|  |  |  | 24.76 |  |
| 25 | 486382.81 | 2181230.77 |  | 26 |
|  |  |  | 7.52 |  |
| 26 | 486375.37 | 2181229.66 |  | 27 |
|  |  |  | 0.99 |  |
| 27 | 486374.39 | 2181229.53 |  | 28 |
|  |  |  | 35.94 |  |
| 28 | 486338.70 | 2181225.26 |  | 29 |
|  |  |  | 8.46 |  |
| 29 | 486339.66 | 2181216.85 |  | 30 |
|  |  |  | 9.54 |  |
| 30 | 486330.19 | 2181215.68 |  | 31 |
|  |  |  | 8.46 |  |
| 31 | 486329.15 | 2181224.08 |  | 32 |
|  |  |  | 77.40 |  |
| 32 | 486252.30 | 2181214.95 |  | 33 |
|  |  |  | 8.01 |  |
| 33 | 2181207.02 | 486253.45 |  | 34 |
|  |  |  | 10.00 |  |
| 34 | 486243.52 | 2181205.81 |  | 35 |
|  |  |  | 8.04 |  |
| 35 | 486242.40 | 2181213.78 |  | 36 |
|  |  |  | 8.21 |  |
| 36 | 486234.49 | 2181211.60 |  | 37 |
|  |  |  | 14.73 |  |
| 37 | 486235.93 | 2181196.94 |  | 38 |
|  |  |  | 34.97 |  |
| 38 | 486201.59 | 2181190.31 |  | 39 |
|  |  |  | 43.52 |  |
| 39 | 486197.39 | 2181233.63 |  | 40 |
|  |  |  | 41.85 |  |
| 40 | 486238.68 | 2181240.47 |  | 41 |
|  |  |  | 70.68 |  |
| 41 | 486308.41 | 2181252.02 |  | 42 |
|  |  |  | 227.47 |  |
| 42 | 486256.27 | 2181473.43 |  | 60 |
|  |  |  | 19.12 |  |
| 60 | 486272.70 | 2181483.20 |  | 61 |
|  |  |  | 168.51 |  |
| 61 | 486311.37 | 2181319.18 |  | 62 |
|  |  |  | 45.64 |  |
| 62 | 486323.24 | 2181275.11 |  | 63 |
|  |  |  | 1.36 |  |
| 63 | 486322.02 | 2181274.50 |  | 64 |
|  |  |  | 28.59 |  |
| 64 | 486328.31 | 2181246.61 |  | 65 |
|  |  |  | 2.66 |  |
| 65 | 486328.92 | 2181244.02 |  | 66 |
|  |  |  | 12.94 |  |
| 66 | 486341.75 | 2181245.69 |  | 67 |
|  |  |  | 1.25 |  |
| 67 | 486342.53 | 2181244.71 |  | 68 |
|  |  |  | 37.84 |  |
| 68 | 486379.98 | 2181250.12 |  | 69 |
|  |  |  | 132.59 |  |
| 69 | 486510.99 | 2181270.56 |  | 70 |
|  |  |  | 3.56 |  |
| 70 | 486510.33 | 2181274.06 |  | 71 |
|  |  |  | 10.96 |  |
| 71 | 486508.37 | 2181284.84 |  | 72 |
|  |  |  | 60.66 |  |
| 72 | 486568.43 | 2181293.33 |  | 73 |
|  |  |  | 46.82 |  |
| 73 | 486614.79 | 2181299.90 |  | 74 |
|  |  |  | 3.78 |  |
| 74 | 486618.53 | 2181300.42 |  | 75 |
|  |  |  | 14.15 |  |
| 75 | 486632.46 | 2181302.89 |  | 76 |
|  |  |  | 10.17 |  |
| 76 | 486642.57 | 2181303.99 |  | 77 |
|  |  |  | 12.01 |  |
| 77 | 486647.94 | 2181293.25 |  | 78 |
|  |  |  | 6.16 |  |
| 78 | 486641.78 | 2181293.12 |  | 1 |
|  |  |  | 22.02 |  |
| 1 | 486644.46 | 2181271.26 |  |  |

Участок :ЗУ2 (формируемый) - Syч.= 1442.15 м2

Таблица № 3

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y | Длина | На точку |
| 60 | 486272.70 | 2181483.20 |  | 42 |
|  |  |  | 19.12 |  |
| 42 | 486256.27 | 2181473.43 |  | 43 |
|  |  |  | 82.17 |  |
| 43 | 486237.41 | 2181553.40 |  | 59 |
|  |  |  | 18.25 |  |
| 59 | 486255.27 | 2181557.15 |  | 60 |
|  |  |  | 75.98 |  |
| 60 | 486272.70 | 2181483.20 |  |  |

Участок :ЗУ3 (формируемый) - Syч.= 1977.45 м2

Таблица № 4

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y | Длина | На точку |
| 43 | 486237.41 | 2181553.40 |  | 44 |
|  |  |  | 66.54 |  |
| 44 | 486172.29 | 2181539.79 |  | 45 |
|  |  |  | 6.67 |  |
| 45 | 486170.09 | 2181546.05 |  | 55 |
|  |  |  | 15.24 |  |
| 55 | 486165.08 | 2181560.44 |  | 56 |
|  |  |  | 9.29 |  |
| 56 | 486174.08 | 2181562.74 |  | 57 |
|  |  |  | 72.48 |  |
| 57 | 486244.61 | 2181579.42 |  | 58 |
|  |  |  | 5.26 |  |
| 58 | 486249.74 | 2181580.61 |  | 59 |
|  |  |  | 24.10 |  |
| 59 | 486255.27 | 2181557.15 |  | 43 |
|  |  |  | 18.25 |  |
| 43 | 486237.41 | 2181553.40 |  |  |

Участок :ЗУ4 (формируемый) - Syч.= 2648.26 м2

Таблица № 5

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y | Длина | На точку |
| 50 | 486163.31 | 2181592.61 |  | 51 |
|  |  |  | 6.09 |  |
| 51 | 486165.17 | 2181586.81 |  | 52 |
|  |  |  | 0.78 |  |
| 52 | 486165.88 | 2181586.48 |  | 53 |
|  |  |  | 11.89 |  |
| 53 | 486169.43 | 2181575.13 |  | 54 |
|  |  |  | 0.51 |  |
| 54 | 486169.91 | 2181575.29 |  | 56 |
|  |  |  | 13.22 |  |
| 56 | 486174.08 | 2181562.74 |  | 55 |
|  |  |  | 9.29 |  |
| 55 | 486165.08 | 2181560.44 |  | 45 |
|  |  |  | 15.24 |  |
| 45 | 486170.09 | 2181546.05 |  | 46 |
|  |  |  | 53.53 |  |
| 46 | 486118.43 | 2181532.04 |  | 47 |
|  |  |  | 1.79 |  |
| 47 | 486118.00 | 2181533.78 |  | 48 |
|  |  |  | 10.00 |  |
| 48 | 486115.62 | 2181543.49 |  | 49 |
|  |  |  | 33.58 |  |
| 49 | 486107.60 | 2181576.10 |  | 50 |
|  |  |  | 58.10 |  |
| 50 | 486163.31 | 2181592.61 |  |  |

6.Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон

Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон. Перечень координат характерных точек, границ территории применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания приведен в таблицах 6-9.

Таблица №6

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 486644.46 | 2181271.26 |
| 2 | 486634.02 | 2181270.25 |
| 3 | 486628.97 | 2181269.64 |
| 4 | 486622.71 | 2181268.95 |
| 5 | 486622.96 | 2181267.06 |
| 6 | 486616.69 | 2181266.28 |
| 7 | 486605.06 | 2181264.83 |
| 8 | 486605.12 | 2181264.33 |
| 9 | 486536.90 | 2181254.19 |
| 10 | 486536.71 | 2181255.70 |
| 11 | 486532.69 | 2181255.09 |
| 12 | 486532.90 | 2181253.45 |
| 13 | 486529.02 | 2181252.85 |
| 14 | 486528.72 | 2181255.22 |
| 15 | 486522.76 | 2181254.30 |
| 16 | 486523.03 | 2181251.92 |
| 17 | 486501.79 | 2181248.63 |
| 18 | 486503.94 | 2181234.63 |
| 19 | 486499.47 | 2181229.39 |
| 20 | 486476.49 | 2181225.75 |
| 21 | 486473.66 | 2181244.63 |
| 22 | 486447.14 | 2181240.62 |
| 23 | 486446.48 | 2181240.21 |
| 24 | 486407.30 | 2181234.40 |
| 25 | 486382.81 | 2181230.77 |
| 26 | 486375.37 | 2181229.66 |
| 27 | 486374.39 | 2181229.53 |
| 28 | 486338.70 | 2181225.26 |
| 29 | 486339.66 | 2181216.85 |
| 30 | 486330.19 | 2181215.68 |
| 31 | 486329.15 | 2181224.08 |
| 32 | 486252.30 | 2181214.95 |
| 33 | 2181207.02 | 486253.45 |
| 34 | 486243.52 | 2181205.81 |
| 35 | 486242.40 | 2181213.78 |
| 36 | 486234.49 | 2181211.60 |
| 37 | 486235.93 | 2181196.94 |
| 38 | 486201.59 | 2181190.31 |
| 39 | 486197.39 | 2181233.63 |
| 40 | 486238.68 | 2181240.47 |
| 41 | 486308.41 | 2181252.02 |
| 42 | 486256.27 | 2181473.43 |
| 60 | 486272.70 | 2181483.20 |
| 61 | 486311.37 | 2181319.18 |
| 62 | 486323.24 | 2181275.11 |
| 63 | 486322.02 | 2181274.50 |
| 64 | 486328.31 | 2181246.61 |
| 65 | 486328.92 | 2181244.02 |
| 66 | 486341.75 | 2181245.69 |
| 67 | 486342.53 | 2181244.71 |
| 68 | 486379.98 | 2181250.12 |
| 69 | 486510.99 | 2181270.56 |
| 70 | 486510.33 | 2181274.06 |
| 71 | 486508.37 | 2181284.84 |
| 72 | 486568.43 | 2181293.33 |
| 73 | 486614.79 | 2181299.90 |
| 74 | 486618.53 | 2181300.42 |
| 75 | 486632.46 | 2181302.89 |
| 76 | 486642.57 | 2181303.99 |
| 77 | 486647.94 | 2181293.25 |
| 78 | 486641.78 | 2181293.12 |

Таблица №7

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | У |
| 60 | 486272.70 | 2181483.20 |
| 42 | 486256.27 | 2181473.43 |
| 43 | 486237.41 | 2181553.40 |
| 59 | 486255.27 | 2181557.15 |

Таблица №8

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | У |
| 43 | 486237.41 | 2181553.40 |
| 44 | 486172.29 | 2181539.79 |
| 45 | 486170.09 | 2181546.05 |
| 55 | 486165.08 | 2181560.44 |
| 56 | 486174.08 | 2181562.74 |
| 57 | 486244.61 | 2181579.42 |
| 58 | 486249.74 | 2181580.61 |
| 59 | 486255.27 | 2181557.15 |

Таблица №9

| № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | У |
| 50 | 486163.31 | 2181592.61 |
| 51 | 486165.17 | 2181586.81 |
| 52 | 486165.88 | 2181586.48 |
| 53 | 486169.43 | 2181575.13 |
| 54 | 486169.91 | 2181575.29 |
| 56 | 486174.08 | 2181562.74 |
| 55 | 486165.08 | 2181560.44 |
| 45 | 486170.09 | 2181546.05 |
| 46 | 486118.43 | 2181532.04 |
| 47 | 486118.00 | 2181533.78 |
| 48 | 486115.62 | 2181543.49 |
| 49 | 486107.60 | 2181576.10 |

7. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков - земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

Заверение проектной организации.

Технические решения, принятые в  проекте межевания территории, соответствуют требованиям Администрации Брянского района от 16.08.2023 №815 "О разработке проекта планировки и проекта межевания территории" и Технического задания «на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района, Брянской области до проспекта Московского г. Брянска, в районе земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041604:952» утвержденное начальником отела архитектуры И.А. Ермаковым, Федеральных и региональных градостроительных нормативных документов.

Главный инженер проекта                                                 А. В. Могилевцев