Брянск, ул. Кремлёвская - 14

ЗАКАЗЧИК: ООО «СЗ «Строй-Надежда»

Проект межевания территории в кадастровом квартале

32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от

комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов,

расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района,

Брянской области до проспекта Московского г. Брянска в районе

участка 32:28:0041604:952

Раздел 4

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Пояснительная записка

25/23–00–ППТ Р4

ООО «ССМ – Проект»

ЗАКАЗЧИК: ООО «СЗ «Строй-Надежда»

Проект межевания территории в кадастровом квартале

32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от

комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов,

расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района,

Брянской области до проспекта Московского г. Брянска в районе

участка 32:28:0041604:952

Раздел 4

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Пояснительная записка

25/23–00- ППТ Р4

Директор                                                                              В. И. Иваньков

Главный инженер проекта                                                 А.В.Могилевцев

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-ненных | Заме-ненных | Аннули-рованных | Новых | Всего листов (страниц) в документе | Номер док. | Фамилия | Подпись | Дата |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав проекта планировки территории |  |
| 2 | Сведения о наличии свидетельств |  |
| 3 | Общая часть |  |
| 4 | Материалы по обоснованию принятых проектных решений проекта планировки территории |  |

1. СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| Номер заказа | Наименование |
| --- | --- |
| 25/23-00- ППТ | Основная часть проекта планировки территории |
|  | Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
|  | Лист 1 | Чертеж красных линий |
|  | Лист 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов |
|  | Раздел 2 | Положение о размещении линейных объектов |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
|  | Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
|  | Лист 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |
|  | Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки ППТ |
|  | Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта |
|  | Лист 4 | Схема вертикальной планировки территории |
|  | Лист 5 | Схема границ ЗОУИТ |
|  | Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |

2. Сведения о наличии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в ООО «ССМ - Проект».

Проектная организация ООО «ССМ – Проект» осуществляет свою деятельность на основании регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций, что подтверждает выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах №3232037574-20230906-1206 от 06.09.2023г.

3. Общая часть

Основанием для разработки проекта планировки является Постановление Администрации Брянского района от 16.08.2023г №815 "О разработке проекта планировки и проекта межевания территории".

Проект планировки выполняется с целью:

Обеспечения устойчивого развития территории и улично - дорожной сети города Брянска и Брянского района.

Задачи проекта планировки:

1. Выделения и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории.

2. Установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов

Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной ситуацией.

Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной ситуацией.

Основанием для выполнения проекта планировки являются:

- Постановление Администрации Брянского района от 16.08.2023г №815 "О разработке проекта планировки и проекта межевания территории".

- "Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 32:02:0210124 для размещения улично - дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района, Брянской области до проспекта Московского г. Брянска, в районе земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041604:952", разработанное отделом архитектуры администрации Брянского района.

Федеральные нормативные документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 "Об утверждении Положения о составе и содержанию документации по планировке территории, предусматривающей одного или нескольких линейных объектов";

- СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

- СП 467.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов";

- СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства".

Региональные нормативные документы

- Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З "О градостроительной деятельности в Брянской области";

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением Правительства Брянской области от 04.12.2012 №1121;

- Схема территориального планирования Брянской области, утвержденная постановлением Администрации Брянской области от 14.06.2011 №528;

- Схема территориального планирования Брянского района, утвержденная решением Брянского районного Совета народных депутатов от 27.10.2010 №4-10-3;

- Генеральный план Свенского сельского поселения, утвержденный решением Брянского районного Совета народных депутатов от 31.10.2012 г. №4-29-12;

- Правила землепользования и застройки Свенского сельского поселения, утвержденные решением Брянского районного Совета народных депутатов от 25.06.2014 №5-10-3.

4. Описание природно-климатических условий территории, в отношении

которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические характеристики:

СП 131.13330.2020 – «Строительная климатология»:

- климатический подрайон строительства – II В;

- температура воздуха с обеспеченностью 0,92:

- наиболее холодных суток, ( С -  минус 27;

- наиболее холодной пятидневки, ( С – минус 24.

- температура воздуха с обеспеченностью 0,98:

- наиболее холодных суток, ( С -  минус 30;

- наиболее холодной пятидневки, ( С – минус 26.

СП 20.13330.2016  «Нагрузки и воздействия» :

- район по давлению ветра  -  1;

- нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2) - 0,23 (23);

- район по нормативному значению снегового покрова земли - III;

- нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, кПа (кгс/м2) – 1,5 (150);

В январе преобладают ветры юго-западного и южного направлений, в июле –

западного.

5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов

- Согласно действующим на данный момент Правилам землепользования и застройки Свенского сельского поселения, утвержденные решением Брянского районного Совета народных депутатов от 25.06.2014 №5-10-3  территория участка проекта планировки  расположена в зоне транспортной инфраструктуры Т-1 (зона объектов автотранспорта) и на землях лесного фонда (градостроительный регламент не установлен).

Участок проекта планировки расположен в северной части Свенского сельского поселения Брянского района Брянской области. На ул. Соборной на момент выполнения проекта планировки расположены: территория под застройку многоэтажными многоквартирными домами, ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг», магазин автозапчастей «Европарт», дом инвалидов и престарелых «Уютный дом», ЗАО МП «Триак», «Интербелт-КМ».

Данным проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков общего пользования для размещения улично - дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района до проспекта Московского г. Брянска - улицы  местного значения 4 категории.

Проектируемая улица шириной в красных линиях 15,0м. На данной улице предусмотрены тротуары шириной 1,5 м. Данная  улица является главным въездом на территорию жилого комплекса с проспекта Московского.

Проектом планировки предусмотрено определение поперечного профиля улицы.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта – 23462,37 кв. м.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, в том числе: прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны железнодорожных линий и автодорог  на участке под застройку отсутствуют.

Вблизи участка межевания находится охранная зона газопровода высокого давления с реестровым номером 32:00-6.392, охранная зона Ф.624 ПС «Южная»-РП13 с реестровым номером 32:00-6.128, а так же санитарно-защитная зона ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» с реестровым номером 32:00-6.494.

# КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Настоящим проектом планировки устанавливаются «красные» линии улицы местного значения в пределах муниципального образования Свенское сельское поселение.

На данной территории "красные" линии предусмотрена с двух сторон от проезжей части проектируемой улицы.

«Красные» линии устанавливаются в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления «красных» линий в городах и других поселениях Российской Федерации». Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории.

Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Рельеф формируемого участка проекта планировки – неровный, поверхность площадки пологая, общий уклон на северо - восток.

Абсолютные отметки площадки строительства колеблются в пределах от 159.50 до 163.05 м.

Вертикальная планировка улицы запроектирована в увязке с прилегающей территорией и с учетом обеспечения полного отвода поверхностных вод и предотвращения возможности подтопления существующих объектов капитального строительства.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:

- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- создание благоприятных условий для размещения зданий (сооружений) и прокладки подземных инженерных сетей;

Комплекс работ по благоустройству участка включает: устройство асфальтобетонных проездов и тротуаров.

Озеленение участка древесно-кустарниковыми растениями предусматривается  с учетом почвенно-климатических условий и наличия посадочного материала в местных питомниках.

Внешние грузовые и пассажирские транспортные связи участка проекта планировки  предусмотрены в соответствии с существующей планировкой ул. Соборной п. Свень и Фокинского района г. Брянска.

Ширина проезда на принята из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не менее противопожарных, санитарных расстояний между противостоящими зданиями и сооружениями.

В качестве основы предлагаемых проектных решений развития и освоения

проектируемой территории участка положен принцип организации комфортной среды для жизни, работы и отдыха жителей данной территории.

Заверение проектной организации.

Технические решения, принятые в  проекте межевания территории, соответствуют требованиям Постановления Администрации Брянского района от 16.08.2023г №815 "О разработке проекта планировки и проекта межевания территории" и Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 32:02:0210124 для размещения улично-дорожной сети от комплекса многоквартирных многоэтажных жилых домов, расположенных по ул. Соборной в п. Свень, Брянского района, Брянской области до проспекта Московского г. Брянска, в районе земельного участка с кадастровым номером 32:28:00411604:952, утвержденное начальником отдела архитектуры И.А. Ермаковым, Федеральных и региональных градостроительных нормативных документов.

Главный инженер проекта                                                 А. В. Могилевцев